SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO

NOVOSTAVBA

PRIBINOVA UL. BRATISLAVA

PREHĽAD TECHNICKÝCH PARAMETROV

##### OPERA – Javiskové zariadenia

Hľadisko: 		celkový počet divákov: 901,   parter: 567       balkón: 334

Portálové zrkadlo:		šírka:  14 – 17,2 m;     výška:   7 – 9 m

Rozmery javiska:		šírka:  24 m;     hĺbka:   18 m;    výška:   27,6 m

Hracia plocha: 	20 x 16 = 320 m2

Zadné javisko:	šírka:  18 m;    hĺbka:  15 m;	 výška:   10 m

Bočné javiská:       šírka:  15 m;    hĺbka:  16 m;	 výška:   7,5 m (pravé a ľavé)

| Javiskové zariadenia horné |
| --- |
| Názov zariadenia | Označenie | Počet | Zdvih [m] | Nosnosť [kg] | Rýchlosť [m/s] |
| Ťahy dekoračné ručné (dĺžka ťahovej tyče: 16 m) | 5 - 35 (nepárne) | 16 | 25,7 | 160 | ručný pohon |
| Ťahy dekoračné motorové (dĺžka ťahovej tyče: 16 m) | M4 - M36(párne), M37 - M42 | 23 | 25,7 | 400 | 0 - 0,8 |
| Ťahy bodové | U1 - U12 | 12 | 25,7 | 320 | 0 - 0,8 |
| Hl. opona zdvih | F1 | 1 | 12 | - | 0 - 0,8 |
| Hl. opona rozhrn | F1A | 1 | 18 rozhrňovanie | - | 0 - 1 |
| Tylový rám | R1 | 1 | 12 | - | 0 - 0,8 |
| Ťahy portálové | N1 - N3 | 3 | 25 | 400 | 0 - 0,8 |
| Ťahy proscéniové bodové | S1 - S3 | 3 | S1 9m, S2-3 10m | 250 | 0,125 / 0,25 |
| Ťahy zadného javiska | M46 - M59 | 14 | 8,5 | 250 | 0,125 / 0,25 |
| Ťahy bočné hl. javiska | M44, M45 | 2 | 24,75 | 320 | 0,5 / 0,25 |
| Osvetľovacie batérie hl. javiska | BI – BIII | 3 | BI 21,6m BII-III 19m | 860 | 0,01 - 0,157 |
| Osvetľovacie batérie bočné hl. javiska | BIV, BV | 2 | 5,7 | 850 | 0,01 - 0,1 |
| Osvetľovacie batérie zadného javiska | BVI | 1 | 7 | 150 | 0,12 |
| Rumpálový ťah výkrytov zadného javiska | E1, E2 | 2 | 7,78 | 140 | ručný pohon |
| Bočné výkryty proscénia | V1, V2 | 2 | 1 (posun) | - | 0,05 |
| Portálové veže | V3, V4 | 2 | 1,6 (posun) | - | 0,05 |
| Kontraportál | P1 | 1 | 2 | 700 | 0,05 |
| Požiarna opona | Z1 | 1 | 10 | - | 0,125 |
| Bočné akustické opony | Z2, Z3 | 2 | 8 | - | 0,125 |
| Horizontné dráhy | H1, H2 | 2 | - | - | 0,33 |
| Bočné šálové výkryty |  | 12 | - | 45 | - |
| Mostový žeriav bočného javiska | J1, J2 | 2 | 6,4 | 1000 | - |
| Javiskové zariadenia dolné |
| Názov zariadenia | Označenie | Počet | Zdvih [m] | Nosnosť [kg] | Rýchlosť [m/s] |
| Zdvíhané stoly hlavného javiska (primárne) | A1 – A6 | 6 | -3,2 - +0,0 | - | - |
| Zdvíhané stoly hlavného javiska (sekundárne) rozmer 2 x 2 m | B11 - B68 | 48 | -2,8 - +3,2 | 100kg/m2 za pohybu | - |
| možnosť naklápania cca 15°v oboch smeroch |  |  |  | 500kg/m2 v kľude | - |
| Vyrovnávacie stoly Po výjazde točne z parkovacej polohy vyrovnávajú výšku zadného javiska | C1 - C20 | 20 | -0,6 - +0,0 | 100kg/m2 za pohybu | 0,027 |
|  |  |  |  | 500kg/m2 v kľude |  |
| Zdvíhané stoly orchestra | D1, D2 | 2 | -2,6 - +0,0 | 100kg/m2 za pohybu | 0,05 |
|  |  |  |  | 500kg/m2 v kľude |  |
| Kazetová točňa, priemer: 15,4 m Parkovacia poloha točne je na zadnom javisku | E | 1 | - | 100kg/m2 pri otáčaní | 0,1 - 1,0 obvodová |
|  |  |  |  | 200kg/m2 v kľude |  |
|  |  |  |  | 50kg/m2 pri jazde | 0,2 pojazdová |
| Nájazdové stoly bočných javísk | F11 - F63 | 22 | - | 500kg/m2 | 0,15 |
| Sejf - plošina zvinutých prospektov | V1 | 1 | 4,1 | 1000 | 0,05 |

Osový rez operou

##### OPERA – Osvetlenie

# Energetická bilancia osvetlenia

- scénické osvetlenie regulované     	inštalovaný výkon		1430 kW		súčasný výkon		  715 kW

scénické osvetlenie neregulované	inštalovaný výkon		  730 kW		súčasný výkon		  330 kW

- hlavné osvetlenie		inštalovaný výkon		  130 kW   		súčasný výkon		  130 kW

- osvetlenie orchestra		inštalovaný výkon		    15 kW      	súčasný výkon		    15 kW

- pracovné osvetlenie		inštalovaný výkon		  230 kW		súčasný výkon		    92 kW

- núdzové osvetlenie	- prívod A	 inštalovaný výkon		      9 kW		súčasný výkon		      9 kW

- prívod B	inštalovaný výkon		      9 kW		súčasný výkon		      9 kW

- prídavné osvetlenie	inštalovaný výkon	      5 kW		súčasný výkon		      5 kW

## 1. Scénické osvetlenie

# - regulované

- pozostáva z 333 regulovaných obvodov

- maximálna záťaž na obvod  15 alebo 25 A

- plynulá regulácia jednotlivých obvodov modulovými stmievačmi

- napájanie z rozvádzača 131 RS1, osadeného stmievačmi STRAND SLD96

# - neregulované

- pozostáva z 108 ks 1-fázových a 18 ks 3-fázových spínaných obvodov

- maximálna záťaž na obvod 16A

- napájanie z rozvádzača 131 RS2

### Ovládanie scénického osvetlenia – svetelná réžia

- pult  STRAND 520i  na reguláciu stmievateľných okruhov, efektových svetiel, hľadiska, pracovného osvetlenia a osvetlenia orchestriska

- pult  AVOLITES PEARL 2004  pre riadenie efektových svetiel

- pult PC BACK UP  ako záloha pri výpadku hlavného pultu

- svetelná technika pre scénické svietenie je rozložená na svetelných batériách, mostoch, portáloch, kontraportáli a v osv. lóžach

ZOZNAM  SVETELNEJ TECHNIKY – SCÉNICKÉHO OSVETLENIA

|  | Efektové otočné svietidlá | osadené | neosadené |  | Klasické divadelné reflektory | osadené | neosadené |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CLAY PAKY ALPHA PROFILE 1200 |  | 7ks |  | CHR 1000A | 30ks | 10ks |
|  | CLAY PAKY STAGE ZOOM 1200 | 10ks |  |  | LL REFLEKTOR PC 500W 10/56° |  | 16ks |
|  | CLAY PAKY STAGE COLOR 1200 | 8ks |  |  | LL REFLEKTOR PC 1000W 10/56° | 52ks | 20ks |
|  | CLAY PAKY ALPHA SPOT HPE 575 | 4ks |  |  | LL REFLEKTOR PC 2000W 10/56° | 58ks | 20ks |
|  | CLAY PAKY ALPHA WASH 575 | 8ks | 4ks |  |  |  |  |
|  | CLAY PAKY ALPHA WASH HALO 1kW | 40ks |  |  | Robert Juliat 711 SX2 profil 2kW/2,5kW G22 8/16° | 14ks |  |
|  | Divadelné projektory |  |  |  | Robert Juliat 714 SX2 profil 2kW/2,5kW G22 15/40° | 8ks Ks | 2ks |
|  | PANI HMI 4kW efektový projektor s príslušenstvom | 2ks |  |  | Robert Juliat 713 SX profil 2kW/2,5kW G22 29/50° | 9ks | 2ks |
|  | PANI 2,5 kW efektový projektor s príslušenstvom | 3ks |  |  |  |  |  |
|  | Optiky 18, 22, 27, 33, 40, 50, 60 |  | 4+4+4+4+4+4+1 |  | Robert Juliat 611 SX profil 1kW/1,2kW GX9,5 11/26° | 12ks |  |
|  | Efektové kotúče - Búrkové oblaky, jemné oblaky |  | 2+2ks |  | Robert Juliat 614 SX profil 1kW/1,2kW GX9,5 16/35° | 8ks |  |
|  | Efektové kotúče – dážď, sneh, dym, oheń, voda |  | 2+2+2+2+2ks |  | Robert Juliat 613 SX profil 1kW/1,2kW GX9,5 28/54° | 14ks |  |
|  | VGA predsádka pre video |  | 1ks |  |  |  |  |
|  | Zásobník pre 12ks diákov |  | 2ks |  | Strand SL 10° Coolbeam 600W | 12ks | 4ks |
|  |  |  |  |  | Strand SL zoom Coolbeam 15/32° 600W | 24ks |  |
|  | STRAND TOCCATA EP 2500W s príslušenstvom | 12ks | 12ks |  | Strand SL Zoom Coolbeam 23/50° 600W | 14ks |  |
|  | Efektové kotúče - Búrkové oblaky, jemné oblaky |  | 4+4ks |  |  |  |  |
|  | Efektové kotúče – dážď, sneh, dym, oheń, voda |  | 4+4+4+4+4ks |  | Strand Toccata profil 2kW/2,5kW G22 10/26° | 30ks |  |
|  | Optiky 6,5- 10- 15 |  | 8+8+8ks |  | Strand Toccata profil 2kW/2,5kW G22 15/38° | 8ks |  |
|  | Video projektory |  |  |  | Sledovacie reflektory |  |  |
|  | CHRISTIE DS+65 – 5600 ANSI lm | 1ks |  |  | Robert Juliat Cricket 1116A 1,2kW - 10,5/22,5° | 6ks |  |
|  | CHRISTIE LX 1500 – 15000 ANSI lm | 2ks |  |  | Clay Paky Shadow QS-ST | 8ks |  |
|  | Media server |  |  |  | Špeciálna technika |  |  |
|  | Hippotizer Stage V3 – 1video vstup, 2video VGA výstupy | 1ks |  |  | UV svietidlá 2x36W DMX |  | 4ks |
|  |  |  |  |  | LL PRO NEO 4x35W RGBW DMX wash light 0-100% |  | 8ks |
|  |  |  |  |  | LL PRO NEO 3x54W RGB DMX wash light 0-100% |  | 12ks |
|  | HVIEZDNE NEBO |  |  |  |  |  |  |
|  | Svetelný horizont od firmy MARTIN |  |  |  | SVOBODA rampy 9x24V/250W – dvojradové | 6ks |  |
|  | Hviezdne nebo so zabudovanými optovláknami |  |  |  | SVOBODA rampy 9x24V/250W – jednoradové | 7ks |  |
|  | v čiernom zamate o rozmeroch 6x6m |  | 9ks |  |  |  |  |
|  | Napájané zdrojom QFX 150, HQI150W |  | 18ks |  | Stroboskop MARTIN – ATOMIC, 1kW, DMX | 3ks |  |
|  | Hviezdne nebo na konštrukcii, s malými žiarovkami, |  |  |  | Špeciálna technika – Baletné veže |  |  |
|  | Napájané s transformátora 240V/1kW – 24V, 1mA |  | 7ks |  | Baletné veže osadené 4ks profilových reflektorov |  |  |
|  |  |  |  |  | RJ 23/50°/1kW, SL 15/32°, SL 23/50°, SL 10° / 600W |  |  |
|  | Príslušenstvo |  |  |  | S možnosťou samostatného napájania každého |  | 12ks |
|  | Statív 3,5m pre reflektory |  | 16ks |  |  |  |  |
|  | Statív 2m pre reflektory |  | 12ks |  |  |  |  |
|  | Statív na kolieskach s ramenom pre reflektory |  | 4ks |  |  |  |  |
|  | Statív pre projekcie STRAND Toccata |  | 4ks |  |  |  |  |

## 2. Hlavné osvetlenie – osvetlenie hľadiska

- napájanie z rozvádzača 132 RS1 osadeného stmievačmi STRAND  LD 90 (osvetlenie hľadiska)

- napájanie z rozvádzača 122 RS2 (osvetlenie vstupných foyerov)

- regulované i neregulované ovládanie hlavného osvetlenia je zo svetelnej réžie,

zo svet. pultu STRAND na regulované ovládanie pracovného a hlavného osvetlenia (131D1.2)

- regulované obvody možno ovládať i z pultu scénického osvetlenia

- časť obvodov regulovaného hlavného osvetlenia slúži ako pracovné alebo pomocné osvetlenie

- programovo riešené blokovanie je cez riadiacu jednotku LL MASTER - 131RSI1

- hlavná časť svietidiel v hľadisku je osadená svetelnými zdrojmi PAR 38, SP 120, 240V – E27/ES, 12st.,

doplnená o svietidlá so svetelnými zdrojmi HALOPAR 16, 64 824 FL, 230V, 50W, 40st.

## 3. Osvetlenie orchestriska

- napájanie podlahových zásuviek v orchestrisku pre osvetľovacie telesá na hudobných pultoch pre 120 hudobníkov (24V/2x20W)

- osvetlenie orchestriska je prioritne ovládané z hlavného pultu STRAND pre scénické osvetlenie v miestnosti svetelnej réžie

- osvetlenie orchestriska je možné zapínať aj samostatne v priestore orchestriska

- napájanie osvetlenia orchestriska je z rozvádzača 133RS1, ktorý má zabudovaný trojokruhový stmievač STRAND

- v prípade výpadku el. energie sa automaticky prepne na záložný zdroj energie

4. Pracovné osvetlenie

- nachádza sa na hlavnom a bočných javiskách, vrátane technologických priestorov pod hlavným javiskom + zásuvky

- neregulovaná časť osvetlenia je zložena z pracovného a orientačného osvetlenia na javisku a pod javiskom, ovládaná je pri vstupe do príslušného priestoru

- regulovaná časť osvetlenia zahŕňa osvetlenie hlavného javiska až po lávku vo výške + 12,90  ďalej osvetlenie na osvetľovacích batériách a osvetlenie na kontraportále. Na bočných javiskách je pracovné osvetlenie inštalované pod stropom.

- ovládanie osvetlenia je z pracoviska 2.inšpicienta na pravej strane javiska a svetelnej réžie

- osvetlenie na roštoch ťahov a v rozvodni pohonov je ovládané miestne

- napájanie pomocného osvetlenia je z rozvádzača 134RS1.5, ktorý je osadený stmievačmi STRAND  LD 90

- pracovné osvetlenie je programovo blokované v riadiacej jednotke LL MASTER - 131RSI1.

5. Núdzové osvetlenie

- nachádza sa na všetkých únikových cestách a manipulačných miestach dôležitých pri výpadku el. energie, ďalej tam, kde je pracovné osvetlenie

- núdzové svietidlá sú napájané z dvoch samostatných zdrojov

- prídavné osvetlenie má vlastný samostatný prívod

- pri bežnej prevádzke svieti v každom núdzovom svietidle iba jedna  žiarovka, v prípade výpadku el. energie sú obidve žiarovky pripojené na dva samostatné zdroje a súčasne sa rozsvietia svietidlá prídavného osvetlenia

###### OPERA – Ozvučenie

# Zvuková réžia

Lokalizácia:

Zvuková réžia je umiestnená na prízemí  v ľavej zadnej časti hľadiska, s dobrým výhľadom cez okná na celé javisko. Má samostatný vchod.

Zoznam zariadení:

- AURUS digitálny mixážny pult spol. StageTec, 24 mono fader, 16 GRP, 16 AUX, 160 kanál DPS + 30 monitor, ovládací panel zdrojov, divadelná automatizácia, Dolby Su SW

- NEXUS STAR 19“ digitálny prepojovač a vaňa spracovania audio signálov

- TA divadelná automatizácia, ovl. zdrojov, manuscript

- 5x  monitoring EVENT Tuned Reference 6

- 1x  efektové zariadenie Lexikon L 960

- 1x  efektové zariadenie TC Electronic M6000

- 2x  profesionálny CD prehrávač Tascam CD-01U Pro

- 1x  CD/MGF prehrávač Tascam CD-A700

- 1x  CD rekordér Tascam CD-RW901SL

- 1x  8ch HDD prehrávač Live Audio Player / Zonner media

- 1x  16ch HDD prehrávač  EventDriver AV16

- 1x  HDR systém Soundscape 32

- 1x  obrazový strihový systém VEGAS 8 PRO

- 1x  zvukový strihový systém NUENDO

- 4x  mikroportový systém  SENNHEISER ew500 G2

- 1x DVD rekordér Panasonic DMR-EH770

- 3x  profesionálny  DVD prehrávač Tascam DV-D01U

- 1x  obrazový mixážny pult Panasonic  Live Switcher  AW-SW350 / 4xin, 1x out /

- 1x  obrazový mixážny pult DataVideo Digital Video Switcher SE-800 / 4xin, 1x out /

# Sálová réžia – hlavná

Lokalizácia:

Sálová réžia je umiestnená na prízemí  v strede zadnej časti hľadiska pod balkónom, s dobrým výhľadom na celé javisko. Má samostatný vchod zo zvukovej réžie.

Zoznam zariadení:

- AURUS digitálny mixážny pult spol. StageTec, 40 fader, 16GRP, 16AUX, dynamická automatizácia, ovládací panel zdrojov modulácie, divadelná automatizácia, Dolby Su SW

- NEXUS STAR 19“ digitálny prepojovač a vaňa spracovania audio signálov

- 2x  profesionálny CD prehrávač Tascam CD-01U Pro

- 1x  8ch HDD prehrávač Live Audio Player / Zonner media

- 1x  16ch HDD prehrávač  EventDriver AV16

- 1x MD rehrávač DENON  DN-M1050R

- 1x efektové zariadenie Lexikon L 960

- 1x efektové zariadenie TC Electronic M6000

- 16 kanálov microport SENNHEISER ew500 G2

- 4x 2ch in ear monitoring system SENNHEISER ew300 IEM

- Mikrofóny: SENNHEISER, DPA, AKG, M-AUDIO, NEUMANN, SCHOEPS, SHURE, SOUNDFIELD, STUDIO PROJECT,  RHODE, JOEMEEK

# Ozvučenie:      Javisko – hľadisko

Ozvučenie sa skladá z nasledovných častí:

- ľavý proscéniový výkryt:  5x EV Xi-1152 á 675W + 1x EV FRX 640   á 400W + 2x EV Xi-1191 á 600W

- pravý proscéniový výkryt: 5x EV Xi-1152 á 675W + 1x EV FRX 640   á 400W + 2x EV Xi-1191 á 600W

- centrálny strapec Center: 6x EV Xi-1152 á 675W

- ozvučenie balkóna  Balkónový rad  3x EV Xi-1152 á 675W

- reproduktory kruhového efektu: 21x  EV SX-80 á 175W

- reproduktory efektové strop:     24x  EV SX-80 á 175W

- portálová veža ľavá: 1x EV Xi-1122 á 375W + 1x EV SX-300 á 300W

- mobilné ozvučenie: 4x  EV SX-100 á 200W + 4x SX-300 á 300W + 6x FRi-2082 á 250W

- portálová veža pravá: 1x EV Xi-1122 á 375W + 1x EV SX-300 á 300W

- zadné javisko:	 2x EV FRX 640 á 400W

- javisko vzadu – vľavo, vpravo: 2x EV xb á 800W + 2x EV xf  á 750W

- hľadisko zadné – vľavo, vpravo: 4x EV Xi-1152 á 675W

- portálový most: 1x EV Xi-1152 á 675W

- osvetľovacie batérie: 5x  EV SX-100 á 200W + SX-300 á 300W

- orchestrisko:  2x IC Audio WA-MY á 50W

- bočné a zadné javiská:  8x IC Audio WA-MY á 50W

# Možné rozmiestnenie mikrofónov na odposluch a nahrávanie predstavenia:

- 3 stereo mikrofóny  v strope hľadiska na navijákoch + ďaľšie miesta na pripojenie na navijáky

- 4 mono mikrofóny na navijákoch na proscéniu

- pevne inštalované mikrofóny v portálových vežiach

- mikrofónové prípojné miesta v podľahových krabiciach-klapačkách na javisku a v orchestrisku, na zadnej stene orchestriska 16 ks a 4 mikrofóny v obklade čela orchestriska. Javiskové prípojné miesta sú v portálových vežiach, na hlavnom, zadnom aj na bočných javiskách

- mikrofónové navijáky sú inštalované v portálovom moste a na osvetľovacích batériách

- v priestore javiska a hľadiska sú inštalované antény mikroportového systému pre 4 mikrofónne kanály do réžie a 16 kanálov v bočnom výkryte vľavo

# Skúšobňa opery – štúdio

- AURUS digitálny mixážny pult, 48 fader, 96 kanál DPS+22 monitor, dynamická automatizácia, ovládací panel zdrojov modulácie, divadelná automatizácia, Dolby Su SW

- NEXUS STAR 19“ digitálny prepojovač a vaňa spracovania audio signálov

- 1x  zvukový strihový systém NUENDO

- 1x gramofón Gemini  PDT-6000 / 33-45-78 /

- 1x dat  Fostex  D-15

- 1x CD/MGF Tascam CD-A700

- 1x SACD/DVD prehrávač Onkyo Integra  DV-SP1000E

- 1x CD prehrávač Denon DN-C680

- 2x Focusrite VoiceMasterPro

- 2x Focusrite THE LIQUIDCHANNEL

- 2x Focusrite Platinum OCTOPRE

- 2x TL Audio VP-1 Valve Processor

- 2x Presonus EUREKA TransformerCoupledPreamp

- 1x dbx 160Sl Compressor Limiter

- 1x TC HELICON VoicePro

- 1x Joemeek TwinQ

- 1x efektové zariadenie Lexikon L 960

- 1x efektové zariadenie TC Electronic M6000

Monitoring:

- 3x Genelec 1038B + 2x 1037C + 2x Subwoofer 7070A

# Ozvučenie skúšobne:

Ozvučenie sa skladá z nasledovných častí:

- hlavné ozvučenie - hrazda:  7x EV Rx-112/75 á 350W

- subbas - hrazda: 2x EV Rx-118 á 600W

# Napájanie:

Všetky zvukové zariadenia sú napájané prostredníctvom lineárnej UPS = 230V / 50Hz

# Dorozumievanie, nástupná signalizácia, videosignál.

V ľavom portály  je umiestnené pracovisko I. inšpicienta, v pravom portály  je totožné pracovisko, avšak bez možnosti svetelnej signalizácie a hlasovej komunikácie s dirigentom v orchestrisku.

Všetky dôležité miesta a pracoviská na javisku i v hľadisku sú spojené s inšpicientskými pultmi hlasovou i svetelnou signalizáciou.

V celej budove je nainštalovaný TV okruh s obrazom javiska a dirigenta. Na javisku je umiestnených 6 ks pevných TV monitorov, v hľadisku pod bočnými lóžami sa nachádzajú ďalšie dva.

ČINOHRA -  Javiskové zariadenia

Hľadisko: 		celkový počet divákov: 649

Portálové zrkadlo:		šírka:  11.2 – 17,6 m;     výška:   6 – 8 m

Rozmery javiska:		šírka:  27,6 m;     hĺbka:  17 m;    výška:   18,9 m

Hracia plocha:    20,6 x 14 = 288,4 m2   +  proscénium 13 x 7 = cca 91 m2

Bočné javiská:       šírka:  8,6 m;    hĺbka:  10 m;    výška:   7,5 m (pravé a ľavé)

| Javiskové zariadenia horné |
| --- |
| Názov zariadenia | Označenie | Počet | Zdvih [m] | Nosnosť [kg] | Rýchlosť [m/s] |
| Ťahy dekoračné ručné (dĺžka ťahovej tyče: 19 m) | 4 - 26 (párne) | 12 | 16,5 | 160 | ručný pohon |
| Ťahy dekoračné motorové (dĺžka ťahovej tyče:19 m) | M3 – M25(nepárne), M27 – M32 | 18 | 17 | 400 | 0,01 - 0,8 |
| Ťahy bodové | U1 - U13 | 13 | 17 | 320 | 0,01 - 0,8 |
| Hl. opona zdvih | F1 | 1 | 16 | - | 0,01 - 0,8 |
| Hl. opona rozhrn | F1A | 1 | 17,3 rozhrňovanie | - | 0,01 - 1 |
| Slávnostná opona | F2 | 1 | rozhrňovanie | - | 0,4 |
| Ťahy portálové | N1, N2 | 2 | 16,4 | 400 | 0,01 - 0,8 |
| Ťahy proscéniové bodové | S1 - S3 | 3 | 9 | 160 | 0,01 -0,25 |
| Ťah skladovania prospektov | E1 | 1 | 16,8 | 320 | 0,01 - 0,25 |
| Osvetľovacia batéria horizontná | BII | 1 | 13,5 | 610 | 0,01 - 0,15 |
| Osvetľovacie batérie bočné | BIII, BIV | 2 | 7 | 220 | 0,01 - 0,12 |
| Osvetľovacia batéria scénová | BI | 1 | 12,5 | 660 | 0,01 – 0,15 |
| Mobilná osvetľovacia veža |  | 1 | - | - | - |
| Portálové veže | V1, V2 | 2 | 3,2 (pojazd) | - | 0,01 - 0,05 |
| Kontraportál | P1 | 1 | 2 | 700 | 0,01 - 0,05 |
| Požiarna opona | Z1 | 1 | 8 | - | 0,01 - 0,125 |
| Bočné akustické opony | Z2, Z3 | 2 | 8 | - | 0,01 - 0,125 |
| Tmavý horizont(rozhrňovací) | H1 | 1 | 16,5 | 650 | 0,01 - 0,3 |
| Svetlý horizont(panorama) | H2 | 1 | 16,54 | 1050 | 0,01 - 0,3 |
| Bočné šálové výkryty |  | 10 | - | 45 | - |
| Mostový žeriav bočného javiska | J1, J2 | 2 | 6,4 | 1000 | - |
| Javiskové zariadenia dolné |
| Názov zariadenia | Počet | Zdvih [m] | Nosnosť [kg] | Rýchlosť [m/s] |
| Cylindrická točňa priemer: 13,5m súčasťou točne sú zdvíhané stoly | 1 | - | 100kg/m2 pri otáčaní | 0,1 - 1,0 obvodová |
|  |  |  | 500kg/m2 v kľude | - |
| Zdvíhané stoly (primárne) | 4 | -3,2 - +0,0 | - | 0,09 |
| Zdvíhané stoly (sekundárne) rozmer 2 x 2 m | 20 | -2,8 - +2,6 | 100kg/m2 za pohybu | 0,06 |
| (možnosť naklápania cca 15°v oboch smeroch) |  |  | 500kg/m2 v kľude | - |
| Orchestrisko | 1 | -2,6 - +1,0 | 100kg/m2 za pohybu | 0,04 |
|  |  |  | 500kg/m2 v kľude | - |
| Nájazdové stoly bočných javísk | 14 | - | 500kg/m2 | 0,3 pojazd |

Osový rez činohrou

ČINOHRA -  Osvetlenie

# Energetická bilancia osvetlenia

- scénické osvetlenie regulované     	inštalovaný výkon		1060 kW		súčasný výkon		  530 kW

scénické osvetlenie neregulované	inštalovaný výkon	 	  650 kW		súčasný výkon		  260 kW

- hlavné osvetlenie - hľadisko	inštalovaný výkon	  	  200 kW   		súčasný výkon		  200 kW

- osvetlenie orchestra		inštalovaný výkon		   7,5 kW      	súčasný výkon		   7,5 kW

- pracovné osvetlenie		inštalovaný výkon		  200 kW		súčasný výkon		    80 kW

- núdzové osvetlenie	- hlavný prívod inštalovaný výkon	   6,5 kW		súčasný výkon		   6,5 kW

- prídavné osvetlenie	inštalovaný výkon	      4 kW		súčasný výkon		      4 kW

# Scénické osvetlenie

# - regulované

- pozostáva z 286 regulovaných obvodov

- maximálna záťaž na obvod  15 alebo 25 A

- plynulá regulácia jednotlivých obvodov modulovými stmievačmi

- napájanie z rozvádzača 231 RS1, osadeného stmievačmi STRAND SLD96 a regulátormi pre ovládanie teleskopov (natáčanie svietidiel)

# - neregulované

- pozostáva z 74 ks 1-fázových     a   28 ks 3-fázových spínaných obvodov

- maximálna záťaž na obvod 16A

- napájanie z rozvádzača 231 RS2

### Ovládanie scénického osvetlenia – svetelná réžia

- pult  STRAND 520i  na reguláciu stmievačových okruhov

- pult  AVOLITES  na spínanie efektových svetiel

- pult PC BACK UP  ako záloha pri výpadku hlavného pultu

- rozšíriteľné programové vybavenie pultov

- signálne tablo slúži na kontrolu nasvietenia scény (indikácia farebnými LED)

- scénické svietidlá sú umiestnené na svetelných batériách, mostoch, portáloch, osv. tyčiach a pomocných osv. vežiach:

| ozn. | Typy svietidiel | osad. | neosad. | ozn. | Typy svietidiel | osad. | neosad. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RH | CLAY PAKY STAGECOLOUR 1200 RGB WASH |  | 8 | Aab | ROBERT JULIAT 714 SX2 PROFIL 2/2,5kW G22 15/40° |  | 8 |
| RHa | CLAY PAKY ALPHA WASH 575 RGB WASH |  | 4 | BB | ROBERT JULIAT 714 SX2 PROFIL 2/2,5kW G22 15/40° |  | 8 |
| A | CHR 1000 + SADA FILTROV |  | 24 | CC | ROBERT JULIAT 713 SX PROFIL 2/2,5kW G22 29/50° |  | 12 |
| B | LL REFLEKTOR PC 500W 10/56° | 8 |  | DD | STRAND SL ZOOM COOLBEAM 15/32° |  | 24 |
| C | LL REFLEKTOR PC 1000W 10/56° | 16 |  | DDa | ROBERT JULIAT 614 SX PROFIL1/1,2kW GX9,5 16/35° |  | 20 |
| D | LL REFLEKTOR PC 2000W 10/56° | 4 | 75 | EE | STRAND SL ZOOM COOLBEAM 23/50° | 4 | 20 |
| E | LL REFLEKTOR F1000W 10/56° |  | 2 | EEa | ROBERT JULIAT 613 SX PROFIL 1/1,2kW GX9 28/54° |  | 18 |
| ER | CLAY PAKY STAGEZOOM 1200 NÍZKOHLUČNÝ |  |  | FF | STRAND SL 10° COOLBEAM | 4 |  |
| DO | CLAY PAKY ALPHA WASH HALOGEN 1kW RGB WSH |  | 4 | FFa | ROBERT JULIAT 611 SX PROFIL1/1,2kW GX9,5 11/26° | 4 |  |
| EP | STRAND TOCCATA EP 2500W S PRÍSLUŠENSTVOM |  | 26 | SL | CLAY PAKY SHADOW QS-ST |  | 4 |
| PR | PANI HMI 4kW turbo set |  | 1 | WF | LL PRO NEO 4x35W RGBW DMX wash light 0-100% |  | 24 |
| PR | PANI EFEKTOVY PROJEKTOR 2,5kW SET |  | 3 | ST | STROBOSKOP 1000W DMX | 2 |  |
| AA | STRAND TOCCATA PROFIL 2500W 10/26° |  | 8 | UV | UV SVIETIDLA 2x36W DMX | 8 |  |
| AAa | ROBERT JULIAT 711 SX2 PROFIL 2/2,5kW G22 8/16° |  | 12 |  |  |  |  |

## 2. Hlavné osvetlenie – osvetlenie hľadiska

- napájanie z rozvádzača 232 RS1 osadeného stmievačmi STRAND  LD 90 (osvetlenie hľadiska)

- napájanie z rozvádzača 222 RS2 (osvetlenie vstupných foyerov)

- regulované i neregulované ovládanie hlavného osvetlenia je zo svetelnej réžie z pultu na ovládanie pracovného a hlavného osvetlenia (231D1.2)

- regulované obvody po navolení režimu možno ovládať i z pultu scénického osvetlenia

- prepojenie do pultu svetelnej réžie činohry

- časť obvodov regulovaného hlavného osvetlenia slúži ako pracovné alebo pomocné osvetlenie

- programovo riešené blokovanie je cez riadiacu jednotku SN 10X_1 (231RSI1) – prepojenie do svetelnej réžie činohry

## 3. Osvetlenie orchestriska

- napájanie podlahových zásuviek v orchestrisku pre osvetľovacie telesá na hudobných pultoch pre 90 hudobníkov (24V / 50Hz)

- osvetlenie orchestriska je z hlavného pultu pre scénické osvetlenie v miestnosti svetelnej réžii

- napájanie osvetlenia orchestriska je z rozvádzača 233RS1, ktorý má zabudovaný trojokruhový stmievač STRAND

- v prípade výpadku el. energie sa automaticky prepne na záložný zdroj energie

4. Pracovné osvetlenie

- nachádza sa na hlavnom a bočných javiskách, vrátane na  technologických priestoroch pod hlavným javiskom + zásuvky

- neregulovaná časť osvetlenia je zložená z pracovného a orientačného osvetlenia na javisku a pod javiskom, ovládaná je pri vstupe do príslušného priestoru

- regulovaná časť osvetlenia zahŕňa osvetlenie hlavného javiska  ďalej osvetlenie na osvetľovacích batériách a osvetlenie v kontraportále. Na bočných javiskách zahŕňa halogénové svietidlá pod stropom.

- ovládanie osvetlenia je z kabíny inšpicienta a svetelnej réžie

- osvetlenie na roštoch ťahov a v rozvodni pohonov je ovládané miestne

- napájanie pomocného osvetlenia je z rozvádzača 234RS1.5, ktorý je osadený stmievačmi STRAND  LD 90

- pracovné osvetlenie je programovo blokované v centrálnej jednotke 231RSI1

5. Núdzové osvetlenie

- nachádza sa na všetkých únikových cestách a manipulačných miestach dôležitých pri výpadku el. energie, ďalej tam, kde je pracovné osvetlenie

- núdzové svietidlá sú napájané z dvoch samostatných zdrojov

- prídavné osvetlenie má vlastný samostatný prívod

- pri bežnej prevádzke svieti v každom núdzovom svietidle iba jedna  žiarovka, v prípade výpadku el. energie sú obidve žiarovky pripojené na dva samostatné zdroje a súčasne sa rozsvietia svietidlá prídavného osvetlenia

###### ČINOHRA -  Ozvučenie

# Zvuková réžia - strih zvuku

- digitálny mixážny pult TASCAM DM 3200

- stojany audio 1 a 2 , master BD, prepojovací, mikrofónových príjmačov

- monitory posluchové, subbas,

- riadiaci PC, PTV

- pultík dorozumievania

- ovládač zapínania silnoprúdu

# Sálová réžia – hlavná

- digitálny mixážny pult AURUS, 40 fader, 128 kanálov DSP, s riadením, displejom, TA divadelnou automatizáciou, ovl. zdrojov, manuscrip,t DS 5.1, 7.1

- Monitor LCD-TFT 17“ ,Monitor PTV, notebook 15“

- stojan sálová réžia 1: DENON DVD, Sony MD rekordér DVD/SACD Player, PC 19“,  HD Player 4xST, 1x8CH, 1xCARD/VIDEO, GPUO 19“, LAN

- stojan sálová réžia 2: Sabine obmedzovač sp. väzby, Aktívna vaňa NEXUS pre 20 kariet

- pultík dorozumievania

# Ozvučenie:      Javisko – hľadisko

Ozvučenie sa skladá z nasledovných častí:

- proscénium strop

- stena ľavá

- stena pravá

- hľadisko vzadu

- reproduktory kruhového efektu

- reproduktory efektové strop

- portálová veža ľavá

- portálová veža pravá

- javisko vzadu – vľavo, vpravo

- portálový most

- osvetľovacie batérie I. II.

orchestrisko

## Rozmiestnenie mikrofónov na odposluch a nahrávanie predstavenia

- 9  mikrofónov na navijákoch nad orchestriskom

- 14 mikrofónov nad hľadiskom na osvetľovacích lávkach

- 32 mikrofónových prípojných miest v podlahových krabiciach-klapačkách a v krabiciach na stenách na javisku a v orchestrisku

- 24 mikrofónov je inštalovaných na 1.lávke v portálovom moste, portálových vežiach a na osvetľovacích batériách

- v priestore javiska a hľadiska sú inštalované antény mikroportového systému pre 16 kanálov

- na javisku možno využívať bezdrôtový 4 kanálový monitoring Sennheiser

Na ozvučenie jednotlivých priestorov javiska a hľadiska sú vo výbave činohry mikrofóny výrobcov SHOEPS, SHURE, RODE, M-AUDIO a SENHEISER

## Mobilné zariadenia

- stojan mikrofónových príjmačov 16 vstupov

- rack monitoringu mobilný  2 ant. vstupy

Výkonové zosilňovače typ BITTNER + digitálne kontroléry  E–V   D x 38

Stojan W1 :   1 ks  2 x 200W    (orchestrisko, javisko)

Stojan W2 :   1 ks  2 x 600W,  1 ks 2 x 800W, 1 ks 2 x 400W (proscénium)

Stojan W3 :   6 ks  2 x 200W,  1 ks 2 x 600W, 1 ks 2 x 400W     ( AMBIO, hľadisko vzadu)

Stojan W4 :   7 ks  2 x 200W,  (kruhový  efekt)

Stojan W5 :   2 ks  2 x 200W,  4 ks  2 x 600W,  (stena pravá, stena ľavá, proscénium strop)

Stojan W6 :   1 ks  2 x 400W,  2 ks 2 x 600W,  (proscénium strop)

Stojan W7 :   1 ks  2 x 400W,  1 ks  2 x 600W,  (portálové veže)

Stojan W8 :   3 ks  2 x 200W,  1 ks  2 x 400W,  2 ks  2 x 600W, (portálový most, osvet. bat. 1, 2, javisko vzadu)

##### ŠTÚDIO

Štúdio je javiskový priestor s rovnou pevnou podlahou, pevným a mobilným zásuvným hľadiskom a mobilným javiskom, ktorý kombináciou týchto prvkov umožňuje vytvárať požadované scénické zostavy.

Rozmer hracej plochy 15m x 18m,  výška 7m.

#### Scénické zariadenia

| Názov zariadenia | Počet | Zdvih [m] | Nosnosť [kg] | Rýchlosť [m/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ťahy prospektové motorové | 6 | 7,7 | 200 | 0,25 / 0,5 |
| Ťahy bodové | 10 | 7,2 | 100 | 0,25 / 0,5 |
| Pohyblivý most | 1 | 14 (pojazd) | slúži na zavesenie svietidiel a ozvučenia |

Osvetlenie

# Energetická bilancia osvetlenia

- osvetlenie scénické, hlavné a pomocné     	inštalovaný výkon		450 kW		súčasný výkon	 158 kW

# Scénické osvetlenie

# - regulované

- pozostáva z 96 regulovaných obvodov

- maximálna záťaž na obvod  13A

- plynulá regulácia jednotlivých obvodov modulovými stmievačmi

- napájanie z rozvádzača 263 RS1, osadeného stmievačmi STRAND LD90

# - neregulované

- pozostáva z 14 ks 1-fázových     a   4 ks 3-fázových spínaných obvodov

- maximálna záťaž na obvod 16A

- napájanie z rozvádzača 263 RS1

### Ovládanie scénického osvetlenia – svetelná réžia

- pult  STRAND 300   na reguláciu stmievačových okruhov

- signálne tablo slúži na kontrolu nasvietenia scény (indikácia farebnými LED)

- scénické svietidlá sú umiestnené na galériach, na pohyblivom moste a v povrazisku:

| ozn. | Typy svietidiel | osadené | neosadené |
| --- | --- | --- | --- |
| A | CHR 1000A | 12 |  |
| B | LL REFLEKTOR PC 500W 10/56° | 26 | 4 |
| C | LL REFLEKTOR PC 1000W 10/56° | 31 | 4 |
| D | LL REFLEKTOR PC 2000W 10/56° | 8 |  |
| E | STRAND CANTATA F 10/56° | 2 |  |
| EH | CLAY PAKY STAGECOLOUR 1200 RGB WASH | 2 |  |
| ER | CLAY PAKY STAGEZOOM 1200 | 4 |  |
| AA | STRAND TOCCATA PROFIL 2500W 10/26° | 2 |  |
| DD | STRAND SL ZOOM COOLBEAM 15/32° | 13 |  |
| EE | STRAND SL ZOOM COOLBEAM 23/50° | 4 |  |
| SL | CLAY PAKY SHADOW QS-ST | 2 |  |
|  | DYMOSTROJ CLAY PAKY GOLDEN FOG 2000 DMX | 1 |  |

## Hlavné osvetlenie, pracovné  a pomocné osvetlenie

- je ovládané pomocou digitálnych spínačov, ktoré obsahujú štyri voľne programovateľné  tlačítka s indikáciou

###### Ozvučenie

# Zvuková réžia

- digitálny mixážny pult TASCAM DM 3200

- stojan prepojovac - mixážny zosilňovačí

- stojan  BDE: PC 19“, tichá pracovná stanica DAW, Nuendo 3.1

Wawes Diamond Native, + efektový software, Vegas+DVD Sony

- stojan AUDIO 1: DVD/SACD Player, Tascam CD varispeed/KMGF, Sony MD recorder

- stojan AUDIO 2: Sabine obmedzovač sp. väzby 1 ks

- stoja efektový: prevodník + AD + AES + SPDIF, Stolný prijímač  UHF19“

- USB piano

# Ozvučenie:      Javisko – hľadisko

Ozvučenie sa skladá z nasledovných častí:

- pohyblivá lávka

- subbas strop

- javisko

## Rozmiestnenie mikrofónov na odposluch a nahrávanie predstavenia

- 10 mikrofónových prípojných miest na pevnej lávke

- 3 mikrofónových prípojných miest   na pohyblivej lávke

- 24 mikrofónových prípojných miest  v krabiciach na stenách na javisku

- mikroporty 4

Mikrofóny od výrobcov SHURE, RODE, AKG, SENNHEISER a M-AUDIO

Výkonové zosilňovače typ  E-V  + digitálne kontroléry  E–V   D x 38

Stojan WE1 :   1 ks  8 x 400W, 3 ks 2 x 700W, 1 ks 2 x 990W , Interface SXL pre 8 stereo zosilňovačov

V Bratislave   jún 2006